## Slide 1
用户实名上网认证

## Slide 2: 用户管理--用户认证
设备支持如下用户认证方式：网页认证（Web认证）客户端软件认证
短信认证 微信认证
第三方认证：AD域认证 LDAP认证 RADIUS认证

## Slide 3: 用户管理--用户认证配置—通用认证配置
新用户自助注册：允许用户自助申请上网用户名和密码
电脑登录方式：默认不限制
该设置为全局设置，优先级高于组织管理中定义的用户的“登录终端限制”登录方式
认证登录成功跳转：默认使用用户认证之前访问的页面
也可以指定定制或者注销页面
认证超时：默认使用60分钟，认证成功60分钟后，将强制用户下线，再进行认证，可根据需求灵活配置认证超时时间

## Slide 4: 用户上网认证需求
某单位为方便公司统一化管理，需求如下：除技术部上网不需要认证外，其它部门上网必须使用Web认证后才能上网，每名员工仅能在自己本人电脑上登录上网认证账号（IP地址和的上网账号做绑定）
配置思路：
1.首先需要在设备的 “组织管理”中定义每名员工的上网账号和密码，而且还要绑定用户的IP地址
2.定义用户对象（参考对象配置和流控策略PPT）
3.设置用户上网认证策略时，注意先添加技术部不认证的策略，然后再添加所有用户上网认证的策略

## Slide 5: 添加技术部免认证策略

## Slide 6: 组织管理定义员工上网账号和密码

## Slide 7: 定义所有用户上网认证策略

## Slide 8: 上网认证界面
当用户打开浏览器时，设备会弹出一个上网认证的登录界面给用户，用户输入我们在组织管理中定义的用户名称和密码即可上网

## Slide 9: 上网认证之客户端软件认证
当需要对上网用户的聊天记录进行审计时，需要使用上网认证客户端软件
1.组织管理中定义需要开启上网认证的用户名和密码
2.定义用户的登录方式为：仅客户端
3.定义上网认证策略
4.下载安装和配置上网认证客户端软件
5.策略管理---审计策略中是否审计到聊天记录

## Slide 10: 组织管理中定义需要开启上网认证的用户名和密码
登录终端限制：客户端登录
绑定IP地址：根据需求进行设置是否开启绑定，建议开启

## Slide 11: 定义上网认证策略

## Slide 12: 下载上网认证客户端软件
当用户打开浏览器访问网站时，设备会弹出一个认证界面给需要联网的用户，我们选择“下载准入客户端”后，将会弹出下载文件的对话框
下载后，文件名为：Wholeton-TritonInstall.exe、
按照默认的，进行安装即可，
安装之前，建议退出360安全卫士，以免360拦截

## Slide 13: 安装配置上网认证客户端软件
软件安装完成后电脑桌面上会生成一个Triton的图标，双击该图标后，然后在电脑右下角，将会出现该图标，右键电脑右下角的Triton图标，选择“设置”， 如果双击电脑桌面上的“Triton”图标后，电脑右下角没有出现该图标，原因可能是该图标隐藏了,单击图2中红色箭头中的“上箭头”，就可以看到隐藏的那个Triton图标了，然后将该图标拖拽到外面的显示区域，方便设置和查看客户端的状态）
图1
图2

## Slide 14: 上网认证客户端软件配置界面
地址：192.168.5.237上网行为管理设备的地址，端口9000（固定的）
自动获取：打勾后，代表软件会自动探测地址和端口，如果自动探测失败，请按照实际的设备地址进行填写
用户：上网用户名 密码：上网用户密码
保存用户名和密码建议打勾
电脑右下角的Trion图标亮起的时候，，就可以访问互联网
右键电脑右下角的Triton图标，选择“设置”

## Slide 15: 上网认证常见问题
1.开启用户上网认证后，用户打开浏览器没有弹出上网认证界面，该问题主要常见于用户打开的网站地址为HTTPS的网址，如：https://baidu.com，建议用户更改为非HTTPS的网址
2.开启用户上网认证后，无法弹出上网认证界面，首先要确保上网行为管理设备和客户端电脑的路由可达，尤其是在跨三层交换机的环境中，需要在惠尔顿（安全审计-NM-TM）设备中开启snmp，并添加到各个VLAN的静态路由
3.用户成功通过认证后，可以通过“实时分析”下的“活跃用户”，进行查看用户状态
对于通过认证的用户，我们可以强制用户下线